UNIDAD 4-  DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE EDIFICIOS DESTINADOS A LOS COLECTIVOS ESPECÍFICOS

- DISEÑO PARA TODOS

- Derecho a la igualdad

- Barreras arquitectónicas

- Diseño universal

- ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO

- Legislación básica

- Emplazamiento y acesos

- Circulaciones internas y recorrido

- Habitaciones o dormitorios

- Salas comunes

- Dependencias de atención sociosanitaria

- La cocina

- Los aseos

- Otras dependencias

- CONDICIONES GENERALES

- Iluminación

- Ventilación

- Seguridad

- Climatización

- Comunicación

- Insonorización

- Salubridad

- EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO

- SEÑALIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS

- MOBILIARIO ADAPTADO

- DISEÑO PARA TODOS

- Derecho a la igualdad y a la no discriminación

- Igualdad de oportunidades( Ausencia de discriminación por causa de una discapacidad. Adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social

- Normalización( Principio por el cual, las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que cualquier otra persona.

- Accesibilidad( Características que deben cumplir los espacios, procesos, objetos, herramientas…para ser comprensibles y utilizables por todas las personas.

- Medidas de acción positiva( Apoyos y ayudas en diferentes áreas que compensen la situación de desigualdad en que se encuentran las personas a causa de la discapacidad.

2- Barreras arquitectónicas e intervención en el entorno

- Barreras arquitectónicas

- Concepto( Obstáculos que dificultan o impidan la libertad de movimientos, el acceso a espacios y servicios comunitarios y la autonomía de las personas

- Principales tipos:

- Barreras urbanísticas( Las que se encuentran en vías y espacios libres de uso público.

- Barreras en la edificación( Las que se encuentran en el interior del edificio

- Barreras en el transporte( Las que dificultan la utilización de medios de transporte, público o privado.

- Barreras en la comunicación( Obstáculos a la expresión y recepción de mensajes.

- Principales dificultades para los usuarios

- Usuarios con dificultades en la deambulación( Muletas, bastones, andadores..

- Desniveles y escaleras

- Trayectos largos sin posibilidad de descanso

- Escaleras

- Lugares resbaladizos

- Mecanismos que precisan las dos manos a la vez. Puertas, ventanas

- Usuarios con silla de ruedas

- Desniveles bruscos, escaleras, pendientes pronunciadas

- Lugares estrechos por donde no pasa la silla. Puertas, pasillos

- Alcance manual y visual( Desde una posición de sentados.

- Usuarios con discapacidad visual

- Detección de obstáculos como salientes, escaleras…

- Seguimiento de itinerarios

- Identificación de mensajes y señales visuales( Semáforos…

- Acceso a la cultura( Libros, tv, cine

- Usuarios con discapacidad auditiva

- Identificación de señales de voz o sonoras( Alarmas…

- Acceso a la cultura( cine, tv, radio..

- Usuarios con disminución en sus capacidades cognitivas

- dificultades de orientación espacio-temporal

- )ntervención sobre el entorno

- Concepto( Intervenir sobre el entorno del usuario para hacerlo accesible a pesar de sus limitaciones

  - Diseño universal o Diseño para todos

- Concepto( Proceso de crear servicios y productos que puedan ser utilizados por el mayor número de personas. Si pensamos en las personas con dependencia a la hora de efectuar los servicios y productos haremos productos válidos para todos.

- ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO

- Legislación básica en la comunidad valenciana

- Ley 5/97 de servicios sociales

- Ley 1/98 sobre supresión de ayudas arquitectónicas

- Orden 4 de febrero de 2005 de la consellería de bienestar social que regula las autorizaciones para residencias y centros de atención

- El emplazamiento y los accesos

- Emplazamiento( Lugar donde está situado el centro:

- zonas céntricas

- Debidamente comunicadas con transporte público

- Lugares salubres y seguros

- Baja contaminación acústica

- Accesos

- Al menos uno de los accesos al centro debe estar habilitado para personas dependientes ( Rampas, pasamanos…)

- Una puerta giratoria nunca será el único acceso a un centro

- Las puertas deben ser abatibles o correderas, a ser posible electrónicas

- El acceso al centro nunca se realizará a través de edificios de uso distinto

- El acceso debe estar pavimentado y permitir el acceso de vehículos hasta cerca de la puerta principal

- Habitaciones

- no han de ser paso obligado hacia ninguna otra dependencia

- Ventilación e iluminación directa al exterior

- Intimidad:

- A ser posible las habitaciones serán individuales

- Habitaciones dobles( Los espacios de cada usuario estarán claramente definidos. Los armarios serán individuales y existirá una separación entre ambos espacios. No se recomiendan habitaciones de más de dos personas.

- Superficie mínima

- Habitaciones individuales( 10 metros cuadrados

- Habitaciones dobles( 14 metros cuadrados

- Mobiliario básico:

- una cama de, al menos 90 cm, adaptada a las necesidades de los usuarios

- Un armario con llave

- Una mesilla de noche

- Una silla confortable con apoyabrazos

- Una mesa

- Circulaciones internas( Adaptado para circular con silla de ruedas

- Se permitirá una circunferencia de 1.5 metros

- Existirán espacios de aproximación de 1.2 metros a ambos lados de la cama

- Baños( Pueden ser compartidos siempre que tengan acceso desde el interior de la habitación

- Salas comunes

- Comedor

- Circulación interna( Debe haber espacio suficiente para la circulación de personas con problemas de deambulación ( muletas, silla de rueda..)

- Salas de estar

- Una por planta

- Su distribución debe potenciar la convivencia y la interacción

- Salas de actividades o polivalentes

- 3 metros cuadrados por residente entre todas, con un mínimo de 25 metros cuadrados

- Al menos una por centro

5- Circulaciones internas y recorridos

- Circulaciones horizontales( Entendemos como tal el recorrido, en un mismo nivel que va desde la puerta de entrada, hasta los núcleos de circulación vertical o las dependencias.

- Accesibilidad en los pasillos:

- Ancho mínimo( 1.2 metros libres de obstáculos

- Espacios de maniobra( Existirán ensanchamientos que permitan una circunferencia de 1.5 metros de diámetro, en ambos extremos de los pasillos o cada diez metros

- Zonas de descanso( Existirán zonas de descanso con bancos para sentarse , especialmente en la cercanía de los ascensores.

- Pasamanos( Se situarán pasamanos. Al menos en uno de los lados del pasillo

- Circulaciones verticales( Son los recorridos que van de un nivel a otro. Hablamos de las escaleras, montacargas, ascensores…

- Alternativas( Deben existir, al menos, dos alternativas para cada cambio de nivel ( escalera y ascensor), (escalera y rampa)…

- Adaptación de rampas:

  - Pendiente máxima de entre el 6 y el 10 por cien en función de la longitud

  - Anchura mínima( 1.2 metros libres de obstáculos

  - Mesetas de acceso( Existirán mesetas de acceso a las puertas

- Adaptación de escaleras

- Anchura mínima( 1.2

- Huella mínima( 0.3 metros

- Tabica máxima( 0.18 metros

- No existirán boceles

- Máximo de 12 escalones entre meseta y meseta

- Adaptación de ascensores

- Tamaño mínimo de la cabina( 1.1 ancho, 1.4 profundo

- Puerta( Ancha para permitir paso de silla de ruedas. Automática

- Zona de maniobra( Existirá frente a la puerta del ascensor una zona de maniobra y de descanso

- Botones( situados en zona de fácil, acceso. Estarán dotados de número braille. Botones de alarma fácilmente distinguibles por el tacto.

- Puertas( Automáticas, con célula fotoeléctrica que impida aprisionamiento.

- Desnivel—El mínimo

- Indicador acústico de apertura de puerta

  - Dependencias de atención sociosanitarias

- Sala de consulta( para visitar y hacer reconocimientos y exploraciones a los residentes

- Sala de curas o enfermería( Para aplicar cuidados de enfermería. Dispondrá al menos de:

- un botiquín de cura elemental

- Varias camas para personas en observación

- Al menos un cuarto de baño completo

- Sala de fisioterapia y rehabilitación

- Al menos 70 metros cuadrados

- Superficies antideslizante

- Utillaje adecuado ( espejo, poleas, pesas…)

- Centros sociosanitarios( Entendiendo por estos aquellos en los que la atención sanitaria tiene mayor relevancia

- Una unidad de enfermería por planta

- Una farmacia independiente

  - Cocina

Debe existir una cocina en los centros de carácter residencial. Podrá ser utilizada para cocinar o para servir y preparar los alimentos si se tiene contratada una empresa de catering

- Superficie mínima( 0.5 metros cuadrados por residente

- Acceso directo al exterior( Para obtener suministros sin que interfiera con otros espacios

- Ventilación( Directa al exterior y extracción mecánica

- Almacén ( Disponer de un almacén para alimentos no perecederos y utillaje

- Alicatamiento y pavimento de fácil limpieza

  - Los aseos

- Accesibilidad general

- Elementos de sujeción-> Todos los aparatos sanitarios estarán dotados de elementos de sujeción y soporte

- Lavabos( Tendrán a su alrededor y por debajo espacio suficiente para permitir la aproximación frontal con silla de ruedas

- Pavimento( Antideslizante

- Duchas( Al mismo nivel que el suelo, sin plato, con una ligera pendiente para el sumidero

- Grifería( Grifos monomando o automáticos

- Distribución( Deben haber lavabos distribuidos entre todas las dependencias comunes para los usuarios con problemas de control de esfínteres. La ley marca un mínimo según usuarios.

- Equipamiento mínimo

- Lavabos de habitaciones( vater, lavabo y ducha

- Zonas comunes( Vater y lavabo

- Lavabos geriátricos ( centros de más de 50 plazas )( Lavabo con bañera adaptada, accesible por tres lados y que permita la maniobra con grúa de transferencia

- Intimidad vs seguridad( Los lavabos permitirán que el usuario cierre por dentro pero también tendrán mecanismos exteriores de apertura para casos de emergencia. Es conveniente la existencia de llamadores y alarmas para urgencias, que permitan determinar la localización del usuario

  - Otros

- Puertas

- Anchura mínima( Que permita el paso de una silla de ruedas

- Angulo apertura( Al menos de 90 grados

- Fuerza de apertura o cierre( máximo 30 newtons

- Picaporte( Evitar pomos redondos o similar. Palanca , barra o detectores de masa

- Espacio entre ambos lados( Zona de maniobra

- Interruptores y enchufes( A una altura asequible al usuario en silla de ruedas

- Automatismos( considerarán una velocidad máxima de 0.5 metros por segundo

III- CONDICIONES GENERALES

- Iluminación

- natural y directa ( En todas las dependencias, especialmente en zonas comunes y dormitorios

- Iluminación artificial( mínimo 200 lux. En zonas donde se lleven actividades que requieran esfuerzo visual ( leer, coser…) un mínimo de 500 lux.

- Iluminación nocturna( Debe permitir la orientación de los usuarios sin molestar el descanso de los demás.

- Interruptores( A la altura adecuada, fáciles de identificar y de accionar. Situados cerca de la entrada en zonas libres de obstáculos

- Alumbrado de emergencia( En vestíbulos, salas de espera, pasillos, aseos y zonas de asistencia sociosanitaria.

- Sistemas de oscurecimiento( los accesos de ventilación dispondrán de sistemas de oscurecimiento para garantizar la intimidad ,que deben ser ignífugos.

- Ventilación

- Natural y directa( Siempre que sea posible. Obligatoria en dormitorios, comedores y salas comunes

- Automática( En los aseos existirá ventilación forzada automática. Lo mismo en las salas cerradas al exterior.

- Sótanos y semisótanos( No serán utilizados como salas de convivencia por no disponer de ventilación al exterior

- Seguridad

- Plan de emergencia y evacuación( Existirán dos copias, una en el centro y otra en el exterior, en una arqueta ignífuga, cuya llave tendrán los bomberos. Los trabajadores del centro estarán debidamente aleccionados y formados conforme a este plan

- Elementos de prevención y extinción de incendios( Se cumplirá lo dispuesto en la legislación vigente

- Salidas de emergencia( Al menos una por nivel, con acceso directo al exterior. Estarán abiertas siempre y libre de obstáculo. Debidamente señalizadas.

- Climatización

- Calefacción y aire acondicionado( Mantener la temperatura a 20 grados aproximadamente.

- Focos de calor( Preferiblemente empotrados para que no supongan un obstáculo. Dotados de rejilla protectora en caso de que quemen por contacto. No deben consumir oxígeno

- Insonorización

- Aislamiento acústico( Las zonas de uso de los usuarios estarán debidamente aisladas acústicamente y apartadas físicamente de los focos de ruido

- Normas de convivencia( Contemplarán el respeto básico al descanso de los usuarios. No se realizarán actividades ruidosas en horas de descanso

- Salubridad

- El centro estará situado en una zona salubre, lejos de cualquier contaminación, incluida la acústica

- Las dependencias estarán adecuadamente limpias, especialmente aquellas utilizadas por los usuarios

- Operarios de limpieza( Estarán debidamente formados

- Productos de limpieza( Debidamente identificados y con instrucciones de uso. En los módulos de higiene y apoyo domiciliario se amplía la utilización de estos productos.

IV- DISEÑO ARQUITECTÓNICO

Básicamente, el diseño arquitectónico puede colaborar en la consecución de una buena calidad de vida del usuario de dos maneras

  - Ayudando a potenciar la autonomía física. Para ellos, se deberían tener en cuenta

- Paliar las incapacidades y disfunciones motoras

- Evitar riesgos y caidas

- Reducir los efectos de las discapacidades sensoriales

  - Ayudando a conseguir la seguridad psíquica que el usuario necesita. Teniendo en cuenta los siguientes factores

- Respetar la intimidad individual

- Favorecer las relaciones sociales

- Fomentar el contacto con el exterior y la naturaleza

- Espacios definidos e identificables parra la orientación espacial

V- SEÑALIZACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS

  - Señalización de espacios

- Finalidad de las señalizaciones

- Marcar itinerarios que faciliten la circulación dentro del centro

- Indicar el acceso a las diferentes dependencias

- Localizar la ubicación de los diferentes elementos de una habitación

- Advertir la presencia de posibles riesgos

- Indicar mediante planos las dependencias de cada planta

- Como realizar las señalizaciones

- Visuales( Elementos interpretables con facilidad, utilizando muchos pictogramas y logotipos. Utlizaremos mucho contraste y colorido. Las letras serán grandes y estarán en zonas debidamente iluminadas. Colocadas preferentemente frente a los ojos.

- Señales sonoras( Fácilmente distinguible e interpretables, especialmente las señales de alarma

- Señales táctiles( Utilizar el relieve, y el código braille. Señales abarcables, accesibles al tacto.

  - Ambientación de espacios

Los espacios usados por los usuarios deberán de estar decorados y ambientados siguiendo los siguientes principios

- Diferenciar las dependencias en función del uso

- Conseguir que el usuario se sienta cómodo en la dependencia

- Permitir que cada usuario personalice su habitación a su manera

En el módulo de Atención y apoyo psicosocial, se profundiza en estos temas

VI- MOBILIARIO ADAPTADO

- ERGONOMIA Y DISCAPACIDAD

- Ergonomía( Ciencia que estudia las capacidades y habilidades del ser humano con objeto de optimizar los ámbitos, sistemas y objetos con los que la persona interactúa para que se adapten a las necesidades del usuario

- Especial utilidad para personas con discapacidad( siempre hay que adaptar el entorno a la persona pero en el caso de personas con discapacidad es especialmente importante porque dependen mucho mas del entorno

- Ergonomía y dependencia( Un entorno ergonómicamente diseñado puede ser básico para que la discapacidad no se convierta en dependencia.

- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MOBILIARIO PARA PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIA

- Camas

- Aspecto estético( La cama debe tener un aspecto doméstico no hospitalario. La residencia debe ser el equivalente a un hogar, no a un hospital

- Bordes y esquinas( Deben ser redondeados, antideslizantes y agradables al tacto.

- Materiales y acabados( Deben ser resistentes a la suciedad, fáciles de lavar y resistentes al deterioro

- Carácter modular( Debe permitir que se le añadan nuevos accesorios para el caso de que las necesidades del anciano cambien. Estos accesorios serían

- Ruedas( no son imprescindibles en camas de válidos, pero resultan muy útiles

- Barandillas( Como elementos de seguridad para los usuarios que lo necesiten

- Estribo de incorporación( muy útil en camas de somier articulado ( ver foto )

- Dimensiones principales:

- anchura( 90-105

- Longitud( 190-200

- Mesillas

- Materiales:

- Duraderos y resistentes

- Zonas metálicas( acabado antióxido

- Seguridad:

- Bordes y esquinas( Redondeados

- Zonas donde el anciano pueda apoyarse( antideslizante y agradable al tacto

- Estable( aunque una persona se apoyara con todo su peso

- Ruedas( No son recomendables porque disminuirían la estabilidad si el anciano se apoyara

- Estética( similar al ambiente doméstico, no al ambiente hospitalario

- Capacidad de almacenamiento:

- Cajones( al mismo uno, relativamente grande

- Alojamiento inferior( armarito con mas capacidad

- Ruedas( No son conveniente ya que afectaría a la estabilidad y el anciano podría tener accidentes si se apoya

- Armarios( Cada anciano debería tener al menos un armario donde guardar sus cosas, con las siguientes características:

- Accesibilidad( Es conveniente que el anciano pueda meter los pies debajo del armario para acercarse cómodamente. Por eso es conveniente el armario con patas y no el armario empotrado

- Distribución:

- Dos cuerpos( El armario debe estar dividido en dos cuerpos, uno para colgar la ropa y otro para los estantes y los cajones

- Flexibilidad( la distribución del armario debe ser flexible, pudiendo cambiarse los estantes de altura, así como las barras para colgar la ropa

- Materiales( Resistentes y fáciles de limpiar

- Seguridad

- Bordes( Redondeados, no deben existir zonas donde el anciano pueda golpearse y hacerse daño

- Puertas correderas( Si el armario tiene puertas correderas el deslizamiento debe ser suave y debe tener asideros cómodos que faciliten su control, para evitar atropamientos

- Sillas multiuso

- Comodidad mientras se esta sentado:

- Dureza y estabilidad adecuada

- Existencia de reposabrazos

- Diseñadas en relación con la mesa ( Debe facilitar la postura medio-anterior, es decir tronco recto inclinado hacia delante

- Facilidad para sentarse y levantarse:

- Altura suficiente

- Espacio bajo el asiento para meter las piernas

- Reposabrazos

- Acolchamiento( Los ancianos son sensibles a la sobrepresión sobre el asiento o respaldo. Por eso un acolchamiento adecuado es importante:

- Relleno firme sobre base indeformable

- Material( mejor la fibra natural transpirable que la fibra artificial o la piel. Mejora el confort térmico

- Seguridad

- Bordes redondeados

- Estable, aunque el usuario se apoyara en el respaldo con todo su peso

- Otras características:

- Ligeras

- Asideros confortables para moverlas

- Cantoneras en las patas para que no hagan ruido al arrastrarlas

- Mesas multiuso

- Seguridad:

- Esquinas y bordes redondeados( para evitar lesiones al cogerla o si se golpea con ella

- Patas( Deben ser rectas y no extenderse mas allá del borde de la tapa para evitar tropiezos

- Antideslizante( Por si el anciano se agarra a ella al levantarse o sentarse

- Estable( No se recomiendan mesas con pata central que puedan volcar

- Ligeras( Para que puedan moverse en caso de necesidad

- Acabado de las superficies( Resistente a las manchas y el deterioro. No deben producir brillos deslumbrantes, mejor los acabados en mate

- Butacas( Deben tener las características adecuadas de un sillón de descanso, pero con algunas particularidades:

- Facilitar el movimiento de levantarse y sentarse:

- Espacio libre bajo el asiento para facilitar que se retrasen los pies al incorporarse

- Altura suficiente para facilitar el acto de levantarse, pero no tanta como para no permitir que los pies se apoyen bien en el suelo

- Acolchado( Que no sea demasiado blando

- Respaldo( Si está demasiado abatido, se dificultará la acción de levantarse

- Tapicería:

- Fácil de limpiar

- Transpirable( para facilitar el confort térmico. Fibra natural transpirable

- Regulable( Es interesante que se puedan cambiar las dimensiones del asiento. Ademas, se facilita la acción de levantarse y sentarse

- Estable( Aun con el respaldo totalmente abatido